## Slide 1: 计算机系统结构综合实验
国家级计算机实验教学示范中心

## Slide 2: 相关说明
1、请进入Windows7 32位OS
（仅限A2-413-1机房，其余机房请进入64位OS）
2、课件下载地址为http://192.168.101.131
3、实验中心机房安装有Visio绘图软件
4、本次课程QQ群为460121320
5、请大家及时完成每次的实验报告

## Slide 3: 实验一 单周期CPU代码分析
实验内容：
1. 认真阅读并分析所给的单周期CPU代码，掌握单周期CPU电路结构中各模块的工作原理；
2. 对单周期CPU中两个模块进行仿真：1）IF_STAGE（取指阶段）2）Control_Unit（控制单元），分析并理解仿真结果，验证模块逻辑功能；
3. 自行设计一个指令序列（要求涵盖CPU指令集中所有类型的指令，每类指令至少一条）。将指令序列写入指令存储器inst_mem中，使用该指令序列对SCCPU（单周期CPU完整电路模块）进行仿真（重点分析时序逻辑电路模块），分析理解仿真结果，掌握单周期CPU的工作原理。
实验目的：
1. 掌握单周期CPU的特点；
2. 熟悉Verilog HDL硬件设计语言；
3. 熟悉Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发环境。

## Slide 4: 必备前驱知识一
单周期CPU是在一条指令的所有操作全部完成后，才开始下一条指令的执行；
执行一条指令需要的硬件部件：
1. 与取指令有关的电路：指令存储器、程序计数器PC、修改PC值的加法器、选择不同PC值的多路选择器。。。

## Slide 5
2. 与数据处理有关的电路：
1. 算术逻辑运算部件：ALU 4. 与处理方式有关：多路选择器
2. 与寄存器有关：寄存器堆 5. 与立即数处理有关：数据扩展器、移位器等
3. 与存储器有关：数据存储器

## Slide 6
控制
系统
op[5:0]
…
clk
控制信号
rsrtequ
rna rnb wn
0 1
Data
ALU
0
1
WD
E
addr
RD
ADD
d
ADD
Addr
PC
+4
Inst
clk
rsrtequ
5
5
5
16
U
<<2
26
4
<<2
01
指令存储器
qa
qb
clrn
28
clk
clk
00
pcsource
regrt
aluimm
mem2reg
aluc
wmem
sext
wreg
func[5:0]
01
10
11
32’b0
npc
pc
pc4
jpc
bpc
单周期CPU架构图（示意图）

## Slide 7: 必备前驱知识二
硬件描述语言（Hardware Description Languages）：设计硬件时使用的语言，常用的有Verilog HDL和VHDL
【注意】
1. 两者均为常用硬件描述语言，都有各自的IEEE标准；
2. 两者是不同的硬件描述语言；
3. Verilog HDL带有C语言的风格，是工业界常用的HDL；
4. VHDL带有C++的风格；
5. 本课程只使用Verilog HDL语言。

## Slide 8
为什么要用硬件描述语言设计硬件电路？
【例】设计组合逻辑电路的步骤如下：
1. 根据问题的描述画出真值表；
2. 使用卡诺图化简，得到输出信号的逻辑表达式；
3. 根据逻辑表达式画出逻辑电路图；用硬件描述语言实现，不用作图
4. 对电路图进行仿真以检查其是否符合预期。
【示例】实现逻辑表达式 即：实现一个2选1多路器
画出逻辑电路图如下所示： 用Verilog HDL表示如下所示：

## Slide 9
Verilog HDL的一些基本的语法知识：
Verilog HDL的一个基本模块由关键字module和endmodule表示，其内部描述电路要完成的功能，内部大多数语句后面要加分号“；”，代表该语句结束；
module后面紧跟的是模块名，由用户自定义；
模块名后面紧跟的是该模块所有的输入输出信号；
默认情况下，该块代码的文件名与模块名相同，只是增加一个扩展名.v；
input和output是关键字，分别声明输入信号和输出信号；
1bit输入输出信号的数据宽度不用特别指出，超出的，需要添加 [n:0]，代表信号是（n+1）bits；
关键字assign是对信号赋值，~代表取反，&代表逻辑与，|代表逻辑或，优先级为：~＞&＞|；
【例】上页PPT中，assign语句为逻辑表达式风格（数据流描述），还可以写成如下格式：
assign y = s ？ a1 ： a0；//？表示测试输入信号s，s=1则y=a1，反之，y=a0

## Slide 10
【说明】多路器是组合逻辑电路，不应该包含任何寄存器；
上例还可以写成如下格式：
【注意】always内部不能使用assign；
begin/end后不加“；”且成对出现。
always后面紧跟符号@以及所有将在其内部使用的输入变量；
always里面被赋值的变量都要事先声明为reg类型；
always中对所有可能情况都要加以描述，否则最后生成的电路中包含寄存器，寄存器属于时序电路（设计组合逻辑电路时必须注意）。
行为描述

## Slide 11
上例除了用if-else语句，还可以用case语句，如图所示：
所有没涉及的case，都归类到default语句当中

## Slide 12
initial语句：和always语句一样，代表一个独立的执行过程。如下所示：
所有在initial语句内的语句构成了一个initial过程块；
initial过程块从仿真0时刻开始执行，在整个仿真过程中只执行一次（而always会循环往复，直至仿真结束）；
如果一个模块中有多个initial块，这些initial块从仿真0时刻并发执行；
块内如果有多条行为语句，则用begin和end将其组合为一个块语句；
块内如果只有一条行为语句，则不必使用begin和end，如下所示：
【示例】initial
m = 1'b0 ; //只有一条行为语句
initial begin
#5 a = 1'b1;
#10 b = 1'b0;//有多条行为语句
end

## Slide 13
模块调用
【示例】如图所示，用Verilog HDL实现一个D锁存器
【说明】下图中r和s是硬件单元之间的连接，用关键字wire进行声明。
结构描述（结构级描述/门级描述）

## Slide 14: 必备前驱知识三
软件环境
1. 操作系统：Windows 7（32位/64位）；
2. 开发平台：Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统；
3. 下载软件：digilent.adept.system_v2.10.2.exe（由FPGA开用板厂家提供，用于将Xilinx开发生成的流代码bit文件下载到FPGA开发板上）；
4. 编程语言：Verilog HDL硬件描述语言
关于开发平台Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统
如图，进入系统后，点击“开始”-选择右图菜单
找到32/64-bit Project Navigator
也可以直接点击桌面图标

## Slide 15
操作方法
我们以设计一个交通信号的红绿灯控制为例（如下图所示）进行介绍
该控制电路的功能如下表所示： 各引脚与FPGA开发板上电路连接的关系如下：
Switch0：SW0
Switch1：SW1
Red_Led：LD9（红灯）
Green_Led：LD10（绿灯）
Yellow_Led：LD11（黄灯）
Switch0
Switch1
Red_Led
Green_Led
Yellow_Led

## Slide 16
step1：创建工程（Project）
1）启动ISE软件，然后选择菜单File→New Project，弹出New Project Wizard对话框，在对话框中输入工程名：Traffic_Controller，并指定工作路径： D:\Computer_Example\Traffic_Controller，如下图所示。

## Slide 17
2）在上图中输入完工程名和工作路径后，点击Next进入下一页：Project Settings。
如右图所示：
选择设备参数：
Family属性选择Spartan6；
Device属性选择XC6SLX45；

## Slide 18
3）设置好后，在上图中点击Next进入下一页：Project Summary，如下图所示：
这里显示了新建工程的信息，确认无误后，点击Finish按钮就可以建立一个新的工程了。

## Slide 19
step2：创建模块（Module）
ISE集成开发环境如下图所示，主要分为4个区：工程管理区、过程管理区、源代码编辑区和信息显示区。
工程管理区
过程管理区
源代码编辑区
信息显示区

## Slide 20
在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择New Source，会弹出如下图所示的New Source Wizard对话框：Select Source Type。
在图中选择Verilog Module；
并输入Verilog文件名，比如： Traffic_Controller；
代码存放位置（Location），比如D:\Computer_Example\Traffic_Controller；
点击Next；

## Slide 21
接下来进入端口定义对话框：Define Module，如下图所示。
Module name栏用于输入模块名，比如为Controller。
下面的列表框用于端口的定义：
Port Name表示端口名称；
Direction表示端口方向(可选择为input、output或inout)；
MSB表示信号最高位；
LSB表示信号最低位；
对于单信号的MSB和LSB不用填写。端口定义这一步略过，在源程序中自行添加。
定义完端口后，点击Next按钮进入下一步，然后点击Finish按钮完成模块创建。

## Slide 22
此时，开发环境的工程管理区中将有一个Controller（Controller.v）模块，双击该模块，然后在源代码编辑区编写实现该模块的代码，如下图所示：
代码输入完成后，首先检查Verilog HDL语法：
在工程管理区选中要检查的模块，在过程管理区双击Synthesize – XST→Check Syntax。
如果有语法错误，会在信息显示区给出指示，请检查调试。
如果没有语法错误，在模拟仿真前可以进行Verilog HDL代码综合（综合出错不一定影响仿真）。

## Slide 23
接下来进行综合（Synthesize）。所谓综合，就是将Verilog HDL语言、原理图等设计输入翻译成由与、或、非门和RAM、触发器等基本逻辑单元的逻辑连接，并根据目标和要求（约束条件）优化生成的RTL（Register-Transfer-Level）层连接。在工程管理区中选择Implementation，并选中要综合的模块，然后在过程管理区双击Synthesize-XST，如下图所示。
综合错误会在信息显示区给出指示：
如果代码过于行为化而不能转换成电路，称为不可综合代码，表示ISE无法转换成对应的电路。
如果综合通过，表示你设计的代码可以转换成RTL层描述，称为可综合代码。

## Slide 24: 【示例】给定SCCPU代码综合结果分析
综合结果：有两条警告
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <stage1/program_counter/q_1> (without init value) has a constant value of 0 in block <SCCPU>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <stage1/program_counter/q_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <SCCPU>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
分析： 结论：不影响仿真结果

## Slide 25: 综合之前需要注意的有（与本次实验课相关的）：
用always过程块描述组合逻辑电路，在触发信号列表中要列出所有的输入信号。
对时序逻辑电路进行描述，应尽量使用非阻塞赋值方式，即<=。
对组合逻辑电路进行描述，既可以用阻塞赋值，即=，也可以用非阻塞赋值，即<=。
在同一个always过程块中，最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。
不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。
对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值，又使用非阻塞式赋值。
必须在if语句或case语句的所有条件分支中对变量明确地赋值。
同一个变量的赋值不能受多个时钟控制，也不能受两种不同的时钟条件（不同的时钟沿）控制。
避免在case语句的分支项中使用x值或z值... ...

## Slide 26: 关于阻塞赋值和非阻塞赋值
【示例1】阻塞赋值
请大家尝试把赋值顺序进行更改，看看结果是否有区别？

## Slide 27: 关于阻塞赋值和非阻塞赋值
【示例2】非阻塞赋值
请大家尝试把赋值顺序进行更改，看看结果是否有区别？

## Slide 28
然后可以通过View RTL Schematic查看综合后的RTL层电路，如下图所示。
在图中显示出了综合后的电路图。
在此可以比较该图与原设计是否一致：
若不一致，则说明模块设计代码有错，需对模块代码进行修改；
若一致则可以进行后面的操作和设计。
大家可以针对上述2个示例进行查看

## Slide 29
step3：仿真（Simulation）
【说明】理论上仿真并不是设计过程必须的步骤。但是为了尽量减少设计中的错误，在将所做设计下载到开发板上进行板级验证之前，对所做设计进行仿真是必要的。在本课程中，仿真是必须的，是衡量实验效果的重要手段！
在工程管理区任意位置单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择New Source，会弹出如左图所示的New Source Wizard对话框：Select Source Type。在左图选择Verilog Test Fixture，输入测试文件名：Controller_tb，单击Next按钮，进入下一个对话框，如右图所示。在右图中会显示工程中所有的模块名，这里只有一个Controller。

## Slide 30
选择要测试的模块Controller后，点击Next按钮，再点击Finish按钮，ISE会在源代码编辑区自动生成测试模块的代码，如下图所示。

## Slide 31
在上图中显示了刚生成的Controller_tb模块，在该模块中添加如下测试代码：
测试代码就是确定在什么时刻给定什么输入信号（即：在不同的时间点给系统“喂”不同的输入数据，查看不同情况下的输出是否都符合预期），进行系统功能测试。

## Slide 32
完成测试文件编辑后，确认工程管理区中选项设置为Simulation，并选中Controller_tb模块。 这时在过程管理区会显示与仿真有关的进程，如左图所示。
在左图中右键单击Simulate Behavioral Model项，在弹出菜单中选择Process Properties，弹出如右图所示的属性设置对话框，其中Simulation Run Time是仿真时间的设置，可将其修改为任意时长，由于测试模块Controller_tb中测试时间定义为300ns，故在右图的仿真测试设置为600ns（注：大于测试时间即可）。

## Slide 33
仿真参数设置完后，就可以进行仿真。首先在工程管理区选中Controller_tb测试模块，然后在过程管理区双击Simulate Behavioral Model，ISE将启动ISE Simulator，点击图标 并调整比例尺，可以得到如下仿真结果。

## Slide 34: CPU支持的指令集（32位）
【说明】
Op和Op2为操作码；
shift保存要移位的位数；
rd、rs、rt分别为寄存器的寄存器号；
immediate保存立即数的低16位；
offset为偏移量；
address为转移地址的一部分。
func[25:20]

## Slide 35
1、对于add/and/or/xor rd,rs,rt指令 //rd←rs op rt 其中rs和rt是两个源操作数的寄存器号，rd是目的寄存器号。
2、对于sll/srl rd,rt,shift 指令 //rd←rt 移动 shift位
3、对于addi rt,rs,imm 指令 //rt←rs+imm(符号拓展) rt是目的寄存器号，立即数要做符号拓展到32位。
4、对于andi/ori/xori rt,rs,imm 指令 //rt←rs op imm(零拓展) 因为是逻辑指令，所以是零拓展。
5、对于load rt,offset(rs) 指令 //rt←memory[rs+offset] load是一条取存储器字的指令。寄存器rs的内容与符号拓展的offset相加得到存储器地址。从存储器取来的数据存入rt寄存器。
6、对于store rt,offset(rs) 指令 // memory[rs+offset]←rt store是一条存字指令。存储器地址的计算方法与load相同。
7、对于beq rs,rt,label指令 //if(rs==rt) PC←label
beq是一条条件转移指令。当寄存器rs内容与rt相等时，转移到label。如果程序计数器PC是beq的指令地址，则label=PC+4+offset<<2。offset左移两位导致PC的最低两位永远是0，这是因为PC是字节地址，而一条指令要占4个字节。offset要进行符号拓展，因为beq能实现向前和向后两种转移。
8、bne指令与beq类似，当寄存器rs内容与rt不相等时，转移到label。
9、对于jump target指令 //PC←target jump是一条跳转指令。target是转移的目标地址，32位，由3部分组成：最高4位来自于PC+4的高4位，中间26位是指令中的address，最低两位为0。

## Slide 36
【示例】如图所示，创建模块Inst_ROM，在指令存储器中预存一段指令。
以assign rom[6'h01] = 32'h14001021为例
【分析】由于指令条数有限，只需要指定rom空间一部分，因此32根地址线只需要用6根足够。地址从0开始编号，每个地址存放32位指令代码。由此可见，地址为1的空间存放的指令展开为
0001 0100 0000 0000 0001 0000 0010 0001
addi
0x0004
r1
r1

## Slide 37: 有关平台bug的问题_1
【注意】在初始化的时候，如果遇到initial语句，注意赋值语句后面注释语句的问题：
图中ram[5’h06]=32’h00000006是无效语句；
图中ram[5’h07]=32’h00000007是有效语句；
图中ram[5’h08]=32’h00000008是有效语句；

## Slide 38: 有关平台bug的问题_2
在initial语句中，可以这样进行注释：
1、单独一行进行注释（如图左一）；
2、用/*...*/进行注释（如图左二）；
3、在注释语句后增加回车，与下一行赋值语句隔开（如图右一）。

## Slide 39: 有关平台bug的问题_3
在其他语句中，注释没有发现类似的问题，如下图所示：
比如：always语句；input/output语句；assign语句等

## Slide 40
控制
系统
op[5:0]
…
Clock
控制信号
Z
rna rnb wn
0 1
Data
ALU
0
1
datain
E
addr
dataout
ADD
d
ADD
Addr
PC
+4
Inst
Clock
Z
5
5
5
16
U
<<2
26
4
<<2
01
指令存储器
qa
qb
Resetn
28
Clock
Clock
00
pcsource
regrt
aluimm
mem2reg
aluc
wmem
sext
wreg
func[5:0]
01
10
11
32’b0
npc
pc
pc4
jpc
bpc
。
Alu_Result
1
0
shift

## Slide 41
实验报告要求：
1. 分析IF_STAGE、Control_Unit两个模块的代码，说明其在CPU运行过程中发挥的作用与工作原理，模块接口中各信号的含义。给出两个模块的仿真结果，结合测试脚本对仿真结果进行详尽分析说明；
2. 分析SCCPU（单周期CPU）代码，说明各个模块接口中信号的含义。自行设计指令序列，给出SCCPU的仿真结果，并进行详尽的分析说明。
重要通知（针对周四晚上课班）：
下周起，晚课上课时间调整至19:00