## Slide 1: 计算机系统结构综合实验
国家级计算机实验教学示范中心

## Slide 2: 相关说明
1、请进入Windows7 32位OS
（仅限A2-413-1机房，其余机房请进入64位OS）
2、课件下载地址为http://192.168.101.131
3、实验中心机房安装有Visio绘图软件
4、本次课程QQ群为460121320
5、请大家及时完成每次的实验报告

## Slide 3: 实验四 解决控制冒险问题
实验内容：
1. 修改流水线CPU代码，解决无条件跳转指令（JUMP指令）的控制冒险问题。
a)消除无条件跳转指令的后续指令所产生的影响；
2. 修改流水线CPU代码，解决条件跳转指令（BNE与BEQ指令）的控制冒险问题。
a)当条件跳转指令的Z信号还未准备好时，需要暂停流水线；
b)消除条件跳转指令的后续指令所产生的影响；

## Slide 4
3. 自行设计指令序列（不少于6条）并进行仿真，验证所实现流水线CPU是否能够
解决控制冒险问题。
【注意】首先对寄存器堆与数据存储器进行初始化。
4. 补充完整流水线CPU架构图：
严格按照代码对各个信号命名；
说明各个信号或者新增功能模块的作用。
实验目的：
1. 进一步掌握流水线CPU和单周期CPU的区别；
2. 进一步熟悉Verilog HDL硬件设计语言；
3. 熟悉和掌握开发平台Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统的操作方法；
4. 进一步理解和掌握流水线控制冒险的概念和解决方法。

## Slide 5
IR←Mem[PC]
PC←PC+4
T0
T1
T2
T3
T4
R型
lw
sw
beq
I运算
j
FT
DT
ET
MT
RT
A←Reg[rs]
B←Reg[rt]
F←
A op B
A←
Reg[rs]
F←
A+E(offset)
MDR←
Mem[F]
Reg[rt]←
MDR
A←Reg[rs]B←Reg[rt]
F←
A+E(offset)
Mem[F]←B
A←Reg[rs]
B←Reg[rt]
F←PC+E(offset)<<2
A-B
Zero=1: PC←F
PC←PC[31:28]
U addr<<2
F←
A op E(imm)
A←
Reg[rs]
Reg[rd]←
F
Reg[rt]←
F
取指令
译码
执行
访存
写回寄堆
指令执行流程
这里，F是将要写入PC/regfile/mem的数据

## Slide 6: 译码级检测（分支的情况）
要点：
1、在ID级增加比较电路，判断id_a和id_b是否相等，产生id_z信号；
【例】wire id_z = ( id_a == id_b ) ? 1'b1 : 1'b0;
或者 wire id_z = ~|( id_a ^ id_b );
2、在ID级判断是否是分支指令，假设ID级指令序列为ID_Inst，通过对pcsource信号定义，检测是否是分支指令（这部分判断本身就是ID级完成的）；
【例】assign pcsource = (ID_Inst[31:26] == 6'b001111 && id_z) || (ID_Inst[31:26] == 6'b010000 && ~id_z) ? 2'b01: (ID_Inst[31:26] == 6'b010010) ? 2'b10 : 2'b00;
【思考】 必须这样修改pcsource吗？
仅仅这样就对了吗？（进入流水线的指令是否按照预期执行）

## Slide 7: 分析下列指令的结果：
... ... ...
assign rom[6'h01]=32'h14001021; //addi r1,r1,0x0004 r1=0x00000005
assign rom[6'h02]=32'h042010a6; //or r4,r5,r6 r4=0x00000007
assign rom[6'h03]=32'h14000043; //addi r3,r2,0x0 r3=0x00000007
assign rom[6'h04]=32'h3c001883; //beq r3,r4,6'h0b offset=6,跳转到6'h0b
assign rom[6'h05]=32'h14001021; //addi r1,r1,0x0004 r1=？
... ... ...
assign rom[6'h0b]=32'h14001021; //addi r1,r1,0x0004 r1=？
【思考】理论上R1应该等于多少才对？

## Slide 8: 仅仅增加ID级检测的状态：
IF | ID | EXE | MEM | WB
beq | ... | ... | ... | ...
addi | beq（id_z仅仅影响pcsource） | ... | ... | ...
后续指令（若不成立）/转移指令（若成立） | addi | beq | ... | ...
后续指令... | 下一条应该执行的指令 | addi | ... | ...
IF | ID | EXE | MEM | WB
beq | ... | ... | ... | ...
若成立，addi 作废，转移指令进入队列； 若不成立，addi进入队列 | beq（id_z影响pcsource及IF_Inst） | ... | ... | ...
后续指令... | 下一条应该执行的指令 | beq | ... | ...
理想的运行状态：
【思考】能否达到理想状态？（不能）；还应该修改什么？（IF_inst）

## Slide 9: ID级处理控制冒险总结（分支的情况）
1、在ID级增加比较电路（提前获取正确的pcsource）
【例】 wire id_z = ( id_a == id_b ) ? 1'b1 : 1'b0;
或者 wire id_z = ~|( id_a ^ id_b );
2、修改IF_Inst（要阻止顺序的下一条指令进入流水线）
【例】wire [31:0] IF_Inst = (pcsource ==2'b01) ? 32'h0 : IF_Inst_org;
【思考】IF_Inst_org和IF_Inst分别应该对应哪些模块？
废掉一条指令和暂停一条指令有什么区别？
这是一条无效指令

## Slide 10: ID级处理控制冒险（跳转的情况）
【思考】
1、跳转指令在哪级检测？（ID级）
2、需要暂停流水线吗？（不需要，因为不需要运行后面的指令）
3、需要废弃顺序执行的指令吗？（需要废掉IF级的指令）
4、下页PPT图中蓝色圈中的数据是否可以合二为一？
【操作方案】
IF_Inst = (pcsource ==2'b10) ? 32'h0 : IF_Inst_org;
【综合分支+跳转】
IF_Inst = (pcsource ==2'b01 || pcsource ==2'b10) ? 32'h0 : IF_Inst_org;

## Slide 11: 五级流水线CPU架构图（ID级检测）

## Slide 12: 扩展：执行级检测（只有分支的情况）
原因：跳转指令只有两个生命周期，没有EXE阶段。
1、无需增加比较电路，利用ALU产生exe_z信号；
2、pcsource信号需要重新定义
原来的pcsource = (ID_Inst[31:26] == 6'b001111 && id_z) || (ID_Inst[31:26] == 6'b010000 && ~id_z) ? 2'b01: (ID_Inst[31:26] == 6'b010010) ? 2'b10 : 2'b00;
现在的pcsource = (EXE_Inst[31:26] == 6'b001111 &&exe_z) || (EXE_Inst[31:26] == 6'b010000 && ~exe_z) ? 2'b01: (ID_Inst[31:26] == 6'b010010) ? 2'b10 : 2'b00;
3、废掉顺序进入流水线的两条多余的指令
需修改IF_Inst和ID_Inst
【思考】它们受控于哪个信号？（可以增加一个表示分支是否成立的信号branch）

## Slide 13: 扩展：执行级检测（只有分支的情况）
branch = ( (EXE_Inst[31:26]==6'b001111 && exe_z == 1'b1) || (EXE_Inst[31:26]==6'b010000 && exe_z == 1'b0)) ? 1'b1 : 1'b0;
IF_Inst = branch ? 32'h0 : IF_Inst_org;
ID_Inst = branch ? 32'h0 : ID_Inst_org;
4、对ID级产生的写信号进行修改
需修改id_wreg和id_wmem（仍然受控于branch）
id_wreg = branch? 1'b0 : id_wreg_org;
id_wmem = branch ? 1'b0 : id_wmem_org;

## Slide 14: 扩展：执行级检测（只有分支的情况）
5、修改bpc信号
原来的bpc：ID级产生，add32 br_addr (id_pc4,br_offset,bpc);
【注意】目前分支指令在EXE级，ID级是分支指令后面的指令
修改方案一：重新定义bpc
bpc = branch ? ( exe_pc4 + { {14{EXE_Inst[25]}} ,EXE_Inst[25:10],2'b00} ) : id_bpc;
可见，需要增加exe_pc4信号，为pc4传递到exe级的信号。
修改方案二（推荐）：通过ID_EXE级流水线寄存器多传递一个bpc信号id_bpc→exe_bpc bpc = branch ? exe_bpc: id_bpc;

## Slide 15
附：pcsource的另一种表达
利用已有的分支判定信号branch，得到如下表达式
assign pcsource = branch ? 2'b01:
ID_Inst[31:26] == 6'b010010 ? 2'b10:
2'b00;
【示例】分析下列代码，理解上述表达顺序的重要性
【思考】该语句的选择顺序是否意味着一种优先级？能变吗？
rom[6'h01] beq r1,r1,6'h0a //跳转到6'h0a处
rom[6'h02] jump 6'h05 //跳转到6'h05处
...
rom[6'h05] addi r3,r2,0x0
...
rom[6'h0a] addi r1,r1,0x0004

## Slide 16: 五级流水线CPU架构图（EXE级检测）

## Slide 17: 五级流水线CPU架构图（EXE级检测）

## Slide 18
实验报告要求：
1. 阐述控制冒险问题的成因，说明解决控制冒险问题的设计思路；
2. 给出为解决控制冒险问题所添加或修改的流水线CPU代码（代码需含有注释）；给出解决控制冒险问题的仿真结果，自行设计指令序列（不少于6条），初始化inst_mem，对仿真结果进行详尽分析说明，并分析时序电路的时钟信号该如何安排。
3. 按照自己所用的方案补充并修正五级流水线CPU架构图。严格按照代码对图中的所有信号进行标注，并添加必要的文字说明。
4. 至少完成ID级/EXE级检测中的一种方案解决控制冒险。

## Slide 19: 其他注意事项
每个实验报告分开提交，提交前将报告转换为PDF格式；
实验报告提交至学生实验报告平台（主楼A2区实验室）；
报告提交截止时间：6月2日下午15:30（15周周五）
请于工作日提交报告，时间为9：00—17：00（中午不休息）
报告严禁抄袭，一经发现，视情节轻重扣分，相似度很高者，双方最终得分均不超过60！！！

## Slide 20: 关于提交实验报告的再次申明
1、实验报告共需提交4个PDF文档；
2、4个实验报告命名分别为：实验1.pdf 实验2.pdf 实验3.pdf 实验4.pdf；
3、分别提交，无需压缩！！！；
4、实验报告总大小<10M；
5、提交完成后，请退出系统再次登录账号，打开报告查看，避免交错报告或者报告文档出错；
6、在规定时间内提交，逾期将无法提交；
7、实验报告是本课程重要的评分依据，无报告者成绩记零；
8、切忌抄袭！！！切忌抄袭！！！切忌抄袭！！！