## Slide 1: 计算机系统结构综合实验
国家级计算机实验教学示范中心

## Slide 2: 相关说明
1、请进入Windows7 32位OS
（仅限A2-413-1机房，其余机房请进入64位OS）
2、课件下载地址为http://192.168.101.131
3、实验中心机房安装有Visio绘图软件
4、本次课程QQ群为460121320
5、请大家及时完成每次的实验报告

## Slide 3: 实验二 五级流水线CPU设计
实验内容：
1.在单周期CPU代码的基础上添加流水线，补充以下代码以构建具有五级流水线结构的CPU：
1) IF_ID级流水线寄存器（instruction_register）
2) ID_EXE级流水线寄存器（id_exe_register）
3) EXE_MEM级流水线寄存器（exe_mem_register）
4) MEM_WB级流水线寄存器（mem_wb_register）

## Slide 4
2. 按以下方式对寄存器与数据存储器进行初始化：
寄存器：
register[5'h01]<=32'h00000001;
register[5'h02]<=32'h00000002;
register[5'h03]<=32'h00000003;
register[5'h04]<=32'h00000004;
register[5'h05]<=32'h00000005;
register[5'h06]<=32'h00000006;
register[5'h07]<=32'h00000007;
register[5'h08]<=32'h00000008;
数据存储器：
ram[5'h01]=32'h00000001;
ram[5'h02]=32'h00000002;
ram[5'h03]=32'h00000003;
ram[5'h04]=32'h00000004;
ram[5'h05]=32'h00000005;
ram[5'h06]=32'h00000006;
ram[5'h07]=32'h00000007;
ram[5'h08]=32'h00000008;

## Slide 5
3. 按照指令集的格式自行设计一个指令序列，对所实现的流水线CPU进行仿真，
验证并分析运行结果 （指令序列写指令存储器）：
【指令序列举例】
addi r1, r1, 0x0004
load r2, 0x0004(r3)
or r4, r5, r6
add r3, r5, r1
beq r1, r1, 0
store r8, 0x0002(r7)
load r2,0x0004(r5)
addi r2, r2, 4
4. 掌握流水线CPU电路结构与工作原理，补齐五级流水线CPU架构图，按照代码
补全架构图中的信号，并标出各信号名称及传递方向；说明各信号在CPU工作
流程中的作用。
【思考】
regfile和mem的写时钟信号对结果是否有影响？

## Slide 6
实验目的：
1. 掌握流水线CPU和单周期CPU的区别；
2. 进一步熟悉Verilog HDL硬件设计语言；
3. 进一步掌握开发平台Xilinx ISE Design Suite 14.7集成开发系统的操作方法
【说明】可以在“五级流水线CPU架构图.vsd”上直接进行修改，请同学们安装viso绘图软件，或者在实验室完成相关任务。
【注意】请严格按照流水线CPU代码进行补充和修正，所有的功能部件和控制信号都要与代码一一对应。

## Slide 7
【附】基本的流水线模型机 – 5级流水线
流水线寄存器
取指令（IF）
译码（ID）
执行（EX）
访存（MEM）
写回（WB）
MUX
MUX

## Slide 8: 【例】IF_ID级流水线寄存器堆的构造
【分析】IF-ID级需要传输的信号有哪些？（查看顶层模块SCCPU.V）
1、IF_STAGE模块的相关信号有：
IF_STAGE stage1 (Clock, Resetn, pcsource, bpc, jpc, pc4, Inst, PC);
输出信号有：pc4, Inst, PC
内部wire有：pc，npc（该组信号仅影响PC，且当次完成更新，故而不需要传递）
2、ID_STAGE模块的输入信号有：
ID_STAGE stage2 (pc4, Inst, wdi, ~Clock, Resetn, bpc, jpc, pcsource, m2reg, wmem, aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift, z);
输入信号有：pc4, Inst, wdi, ~Clock, Resetn,z
3、需要传递的信号有：pc4, Inst
4、构造IF_ID级流水线寄存器（见下页所示）

## Slide 9: 【例】IF_ID级流水线寄存器堆的构造

## Slide 10: 【例】ID_EXE级流水线寄存器堆的构造
【分析】ID-EXE级需要传输的信号有哪些？（查看顶层模块SCCPU.V）
1、ID_STAGE模块的相关信号有：
ID_STAGE stage2 (pc4, Inst, wdi, ~Clock, Resetn, bpc, jpc, pcsource, m2reg, wmem, aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift, z);
输出信号有：bpc, jpc, pcsource, m2reg, wmem, aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift（bpc, jpc, pcsource当次完成控制任务，不需要传递）
内部wire有：func, op, wreg, rs,rt,rd,qa,qb,br_offset,ext16,regrt,sext,e,rn（wreg、rn信号当次不能完成控制任务，因为写入数据还没准备好，所以需要传递。qa,qb就是ra, rb，不需要重复传递）
2、EXE_STAGE模块的输入信号有：
EXE_STAGE stage3 (aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift, Alu_Result, z);
输入信号有：aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift
内部wire有：alua,alub,sa（都在当次处理，不需要传递）
3、需要传递的信号有：m2reg, wmem, aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift，wreg，rn（从ID级传到EXE级）

## Slide 11: 【例】EXE_MEM级流水线寄存器堆的构造
【分析】EXE-MEM级需要传输的信号有哪些？（查看顶层模块SCCPU.V）
1、EXE_STAGE模块的相关信号有：
EXE_STAGE stage3 (aluc, aluimm, ra, rb, imm, shift, Alu_Result, z);
输出信号有：Alu_Result, z（z当次输出到ID_STAGE，不需要传递）
内部wire有：alua,alub,sa（都在当次完成控制任务，不需要传递）
2、MEM_STAGE模块的输入信号有：
MEM_STAGE stage4 (wmem, Alu_Result[6:2], rb, ~Clock, mo);
输入信号有：wmem, Alu_Result[6:2], rb（不考虑时钟信号）
无内部wire信号
3、需要传递的信号有：Alu_Result, rb，wmem，m2reg，wreg，rn

## Slide 12: 【例】MEM_WB级流水线寄存器堆的构造
【分析】MEM-WB级需要传输的信号有哪些？（查看顶层模块SCCPU.V）
1、MEM_STAGE模块的相关信号有：
MEM_STAGE stage4 (wmem, Alu_Result[6:2], rb, ~Clock, mo);
输出信号有：mo
无内部wire信号
2、WB_STAGE模块的输入信号有：
WB_STAGE stage5 (Alu_Result, mo, m2reg, wdi);
输入信号有：Alu_Result, mo, m2reg
无内部wire信号
3、需要传递的信号有：Alu_Result，m2reg，wreg，rn，mo

## Slide 13: 五级流水线CPU架构图

## Slide 14
实验报告要求：
1. 在单周期CPU代码基础上，完成流水线CPU代码。
2. 自行设计指令序列（对照PPT中的示例进行设计），初始化inst_mem，对流水线CPU进行仿真，并分析仿真结果。对时序逻辑电路进行分析，得出正确的设计思路。
3. 补充及修正五级流水线CPU架构图，要求：
严格按照代码进行补充，标出代码中各信号在图中的位置，名称与代码一致；
说明各信号在CPU工作流程中的作用。