## Slide 1: 处理器设计实验安排
实验1、熟悉单周期CPU代码，并进行仿真
实验2、5级流水线CPU

## Slide 2: 实验一、单周期CPU
目的：
通过该实验，熟悉ISE 的开发与仿真环境，熟悉Verilog 语言，掌握单周期CPU的设计方法、仿真、调试方法。
要求：
在提供单周期CPU的代码的基础上
1、在仿真环境下，使CPU运行程序，查看波形图，达到熟悉该CPU的设计思路
2、画出该单周期CPU的数据通路
3、补充指令 bne

## Slide 3: 1: MIPS 指令系统
第1讲：指令系统的设计
第2讲：程序的机器级表示

## Slide 4: MIPS的指令格式
有三种指令格式
  R型指令
    两个操作数和结果都在寄存器的运算指令。如：sub rd, rs, rt
  I型指令
    运算指令：一个寄存器、一个立即数。如：ori rt, rs, imm16
    LOAD和STORE指令。如：lw rt, rs, imm16
    条件分支指令。如：beq rs, rt, imm16
  J型指令
    无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
所有指令都是32位宽（字长），须按字地址对齐
字地址为4的倍数！

## Slide 5: R型指令
op
rs
rt
rd
shamt
func
6位
5位
5位
5位
5位
6位
31 26
25 21
20 16
15 11
10 6
50
参与操作的3个操作数都是寄存器操作数；
R型指令的op全为0，具体功能由func部分确定；
rs：第1个源操作数；
rt：第2个源操作数；
rd：目的寄存器；
shamt：对非移位指令为00000。移位指令为移位次数。

## Slide 6: 常见R型MIPS指令的操作码编码/解码表
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:11] | [10:6] | [5:0] | 功能
add | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | 寄存器加
sub | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010 | 寄存器减
and | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100 | 寄存器与
or | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101 | 寄存器或
xor | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110 | 寄存器异或
sll | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 左移
srl | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000010 | 逻辑右移
sra | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000011 | 算术右移
jr | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | 寄存器跳转
BACK
BACK2

## Slide 7: R型指令举例
add rd, rs, rt #rd←rs + rt
sub rd, rs, rt
and rd, rs, rt
or rd, rs, rt
xor rd, rs, rt
sll $s1 ,$s2, 2 #$s1 ← $s2 left shift 2
srl $s1 ,$s2, 2
sra $s1 ,$s2, 2
jr $s2 # PC←$s2, 寄存器$s2提供转移目的地。
jr $ra # PC←$ra,一般用于过程调用的返回。

## Slide 8: I型指令
指令中包含1个立即数，它可能是1个操作数，或存储器的偏移地址；
op：确定指令的功能；
rs：一个源操作数，是寄存器操作数；或者在存取指令中用于偏移寻址方式中的基地址寄存器。
rt：目的寄存器；
Immediate：立即数，可以是第2个源操作数，或者是偏移寻址中的偏移量。即：根据指令的不同，可以表示立即寻址的操作数，也是可以与寄存器rs组成偏移寻址方式。
op
rs
rt
immediate
6位
5位
5位
16位
31 26
25 21
20 16
15
0

## Slide 9: 常见I型MIPS指令的编码/解码表
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:0] | 功能
addi | 001000 | rs | rt | immediate | 立即数加
andi | 001100 | rs | rt | immediate | 立即数与
ori | 001101 | rs | rt | immediate | 立即数或
xori | 001110 | rs | rt | immediate | 立即数异或
lw | 100011 | rs | rt | immediate | 取字数据
sw | 101011 | rs | rt | immediate | 存字数据
beq | 000100 | rs | rt | immediate | 相等转移
bne | 000101 | rs | rt | immediate | 不等转移
lui | 001111 | 00000 | rt | immediate | 设置高位

## Slide 10: I型指令举例
addi rt , rs , imm # rt ← (rs) + imm，
#对imm进行16位的符号扩展， 然后相加。
andi rt , rs , imm # rt ← (rs) op imm，
#对imm进行16位的零扩展 ，然后参加操作。
ori rt , rs , imm
xori rt , rs , imm
lui rt , imm # rt ← imm<<16，rt的低16位为0
lw rt , offset(rs) # rt ← mem[(rs)+offset],对offset符号扩展
sw rt , offset(rs) # mem[(rs)+offset]) ←rt, 同样用符号扩展
bne rs , rt , imm # if(rs!=rt) PC←PC+imm<<2，相加时
# 对imm进行16位符号扩展。采用的是相对寻址

## Slide 11: J型指令
op：确定指令的功能
address：转移地址
op
address
6位
26位
31 26
25
0
指令 | [31:26] | [25:0] | 功能
j | 000010 | address | 跳转
jal | 001100 | address | 调用
j target # PC←target：PC高4位不变，
#将target左移2位，送入PC的低28位。
jal target # ra←PC+4(PC的值=本指令的地址)，PC ← target ，
#具体传送同上指令。 ra : 返回地址（return address）

## Slide 12: MIPS的通用寄存器
寄存器名 | 寄存器号 | 用途
$zero | 0 | 常数0
$at | 1 | 汇编器专用
$v0～$v1 | 2～3 | 表达式计算或函数调用的返回结果
$a0～$a3 | 4～7 | 函数调用传递参数1～3
$t0～$t7 | 8～15 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$s0～$s7 | 16～23 | 函数调用时需要保存和恢复的寄存器变量
$t8～$t9 | 24～25 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$k0～$k1 | 26～27 | 操作系统专用
$gp | 28 | 全局指针变量(Global Pointer)
$sp | 29 | 堆栈指针变量(Stack Pointer)
$fp | 30 | 帧指针变量(Frame Pointer)
$ra | 31 | 返回地址(Return Address)
BACK

## Slide 13: MIPS 的寻址方式
immed
op
rs
rt
register
偏移：基址或变址
+
Memory
immed
op
rs
rt
immed
op
rs
rt
PC + 4
PC相对寻址
+
Memory
立即数寻址
op
rs
rt
rd
register
func
寄存器寻址
smt
6
5
5
5
6
5
op
addr.
Memory
伪直接寻址
B/HW/W
Byte / Half Word / Word
有专门的寻址方式字段（Mod）吗？
没有！由指令格式来确定，而指令格式由op来确定！
为什么称伪直接？还记得如何得到最终地址的吗？
最终地址=PC31～28||addr.||00 位数：4+26+2=32
Notes: Why is address in branch instruction PC-relative while jump instruction has an absolute address?(p148-149)
PC-relative is actually relative to the next instruction.(p148).
I-format:immediate: addi, ori, slti,….
I-format:base + index: lw, sw, ….
I-format:PC-relative: beq, bne, …..

## Slide 14: Example：汇编形式与指令的对应
若从存储器取来一条指令为00AF8020H，则对应的汇编形式是什么？
指令的前6位为000000，根据指令编码表知，是一条R型指令，按照R型指令的格式，R型指令编码表
得到： rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=00000, funct=100000
1. 根据R型指令表，它是 “add”操作（非移位操作)
2. rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16，从MIPS寄存器功能表知:
rs、rt、rd分别为：$a1、$t7、$s0
故对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
000000 00101 01111 10000 00000 100000
这个过程称为“反汇编”，可用来破解他人的二进制代码（可执行程序）.
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
功能：$a1 + $t7 → $s0

## Slide 15: Example：汇编形式与指令的对应
若MIPS Assembly Instruction: Add $t0,$s1,$s2
则对应的指令机器代码是什么？
op
rs
rt
rd
func
smt
6
5
5
5
6
5
0
17
18
8
32
0
6
5
5
5
6
5
十进制表示:
$s1
$s2
$t0
R型指令
Add
No shift
二进制表示:
000000
10001
10010
01000
100000
00000
6
5
5
5
6
5
这个过程称为“汇编”，所有汇编源程序都必须汇编成二进制机器代码才能让机器直接执行！
问题：如何知道是R型指令？
汇编器
？
根据汇编指令中的操作码助记符查表能知道是什么格式！
从助记符表中查到Add是R型指令，即：
何为助记符？
汇编语言中的指令和寄存器等的名称。
0232 4020H
02 32 40 20
参考：R型指令编码表

## Slide 16: MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令
Instruction Example Meaning
jump and link jal 10000 $31 = PC + 4; go to 10000 For procedure call（对应过程或函数调用）
jump register jr $31 go to $31 For switch, procedure return （对应过程返回）
jump j 10000 go to 10000 Jump to target address
branch on equal beq $1,$2,100 if ($1 == $2) go to PC+4+25*4
branch on not eq. bne $1,$2,100 if ($1!= $2) go to PC+4+25*4
call / return
BACK to Procedure
Notes: MIPS only have beq, bne.
R0, used with slt,beq,bne, can generate other conditional branch. See p128 or next slide.
PC-relative address is actually relative to the next instruction.